| DIA LOCK znamená: “Does it all“ – lock, to znamená, že funguje nejen jako zámek s jedním kódem, nýbrž také jako zámek pro více uživatelů umožňující odečítání, a všechno co leží mezi nimi. Systém DIA LOCK je mechanické konstrukce založené na osvědčeném zámku Rotobolt (a nově na zámku Straightbolt) s novou elektronikou a je schválen pro VdS třídu 2. | Rotobolt Straightbolt |
| --- | --- |
| Funkce Manažer Uživatel Dva kódy Alarm přepadení Prodleva otevírání Elektronický klíč a kód Basic Audit Software | 1 9 ANO ANO 99/19 min ANO 100 výsledků bez údajů čas/datum Audit |  |
| Programovací zařízení | Programování Programování přes PC nebo automatické programování. Automatické programování znamená automatické doplnění šestimístného standardního kódu na sedm míst, aby zámek odpovídal směrnicím Státní německé zkušebny VdS. Programování prostřednictvím PC se provádí pomocí elektronického klíče Dallas. Pro velké množství zakázek je k dispozici programovací zařízení. |

| Přehled funkcí |  | Jeden uživatel, žádná časová prodleva Možné funkce: F0, F5 Manažer, 1 uživatel, časová prodleva Možné funkce: F0, F1, F3, F5, F9 Manažer, 4 uživatelé, časová prodleva, audit (posledních 100 otevření), vlastnosti alarmu (tichý alarm a zablokování). Možné funkce: F0, F1, F2, F3, F5, F7, F9 Manažer, provoz se dvěma kódy, 9 uživatelů, časová prodleva, audit (posledních 100 otevření), vlastnosti alarmu (tichý alarm a zablokování). Možné funkce: F0, F1 , F3, F5, F7, F9 Manažer, 8 uživatelů, časová prodleva, audit (posledních 100 otevření), uživatel č. 9 (obejití časové prodlevy). Možné funkce: F0, F1, F2, F3, F5, F7, F9 |
| --- | --- | --- |
| F0 = funkce č. 0 (změna kódu) |  |  |
| F1 = funkce č. 1 (aktivovat uživatele) |  |  |
| F2 = funkce č. 2 (oprávnění/zablokování uživatele) |  |  |
| F3 = funkce č. 3 (vymazat uživatele) |  |  |
| F5 = funkce č. 5 (test klávesnice) |  |  |
| F7 = funkce č. 7 (funkce auditu zámku) |  |  |
| F9 = funkce č. 9 (progr. parametr časové prodlevy) |  |  |

| Výhody | Klávesnice |
| --- | --- |
| Výhody při nákupu S nákupním množstvím nenaprogramovaných zámků je možné podstatně pružněji zacházet. Kupní cenu je možné redukovat, vedle nezanedbatelných úspor v logistice. | BRAVO DELTA SECRET |
| Výhody v logistice Na skladě je nutné udržovat pouze jeden typ zámku (až dosud bylo nutné mít na skladě od každé verze zámku). Je možné programování na místě prostřednictvím klíče (žádné PC). Pružnost při dodávkách. |  |
| Výhoda při sestavování / montáži Zámky mohou být předem smontovány. Když je zámek programován prostřednictvím klíče, tak je program automaticky aktivován. Jednoduché programování podle přání zákazníka. Software je k dispozici v každém jazyce. Méně možných programových chyb. |  |
| Výhoda při servisu Je nutné školení o výrobku pouze pro jeden typ zámku. Pouze jeden návod k obsluze. Je nutné se starat pouze o jeden druh výrobku. Zápis protokolu na místě prostřednictvím klíče (je možné zaslat do centrály pro odečtení) |  |

| Volitelná zařízení Alarmbox (krabice alarmu), Sperrbox (krabice blokování), Satellite-Board (deska pro satelitní propojení) pro: rozšířený audit, tj. 500 událostí s udáním času a data a Sattelite-Board (deska pro satelitní spojení) pro: časovou prodlevu, dálkové uvolnění, obejití časové prodlevy pomocí dálkového signálu a signály varování pro stav baterie a pro zadání chybného kódu. |  |
| --- | --- |
| Krabice alarmu |  |
| Krabice blokování 333 |  |
| Krabice blokování 334 |  |
| S-LOCKS s.r.o. Syrovice 436, CZ- 664 67 Syrovice Poštovní adresa: Provozovna: Hrubého 11,612 00 Brno Tel.: + 420 541 235 300 Fax: + 420 549 210 305 info@s-locks.cz www.s-locks.cz |  |

©2008 Změny cen a výrobků vyhrazeny / Price and product changes reserved