Control Box 3.0

| NÁVOD K OBSLUZE |  |
| --- | --- |

Všeobecně

Control Box je určen pro ovládání standardních zámků s vysokým zabezpečením (HSS).

K dispozici jsou 3 volitelná provedení (opce) pro nastavení firmware (základního technického vybavení). Je nutné zvolit jak typ, tak také režim:

Typ zámku 0:	samouzavírací pro zámky EM1620, EM2020, EM3520, EM2520

Typ zámku 1:	ne samouzavírací pro zámek EM3020

Režim zámku 0:	otevírání klíčem nebo kódem (standardní)

Instalaci zařízení Control Box 3.0 musí provádět kvalifikovaný personál.

Normální funkce:

Otevírání kódem s nebo bez čipového klíče Dallas (i-Button) nebo pouze čipovým klíčem Dallas na standardní zadávací jednotce jako je BR5010 nebo DE2010. Když zadaný kód odpovídá v zařízení ControlBox uloženému kódu, potom je do zámku s vysokým zabezpečením (HSS) odeslán skrytě naprogramovaný analogový kód. K dispozici je uzamykací kód pro typ zámku „1“ (se zámkem EM3020).

Audit (protokol):

Funkce auditu obsažená v nabídce umožňuje nabídnout ke klávesnici čipový klíč Dallas 1996L a výsledný protokol je automaticky přepsán na čipový klíč Dallas. Uložené informace: otevírání pomocí ID a čas, neúspěšné otevírání pomocí ID a čas. Audit uživatele je možné provést pomocí čipového klíče Dallas 1995 nebo 1993.

Software Mercurius Desktop 2010 byl vytvořen pro prezentaci na PC. Pro časové sladění mezi PC a zařízením ControlBox 3.0 může být použit čipový klíč Dallas 1994L nebo 1904.

Připojení:

Napájení elektrickou energií:	9V- max. 500 mA.

Zadávací jednotka:	Konektor se 4 vodiči, standardně u M-Locks.

Může být připojeno externí napájení elektrickou energií (není součástí rozsahu dodávky).

Kabel zámku:	4 vodiče, standardně u M-Locks.

LED displej:	V zadávací jednotce.

Zvuková indikace:	Dvojité pípnutí pro pozitivní rozpoznání.

Dlouhé pípnutí pro negativní rozpoznání.

Control Box 3.0

Kódy:

- Kód Master může: vymazat/zřídit kód Manažera, provádět audit. Kód Master nemůže otevírat.

- Kód Manažera může: otevírat, měnit kódy, editovat uživatele a odečítat zámky.

- Až 99 uživatelů: mohou otevírat a měnit svůj vlastní kód (když je tento naprogramován). Počet kódů na uživatele se zdvojnásobí, když je požadována funkce tichého alarmu.

- Je možné nainstalovat až 256 (pouze) uživatelů čipového klíče Dallas.

Nastavení z výrobního závodu: zařízení ControlBox 3.0 obsahuje kód Master 00 000000 a kód Manažera 01 111111.

Pro otevření musí být kód Manažera změněn.

| Aktivovat tichý alarm: V případě přepadení je možné odeslat tichý alarm zadáním +1 u posledního čísla kódu. |  |
| --- | --- |
| Například: platný kód je: 0-9-9-8-7-6-5-4, Tichý alarm je odeslán zadáním: 0-9-9-8-7-6-5-5. Tento kód funguje jako platný kód. | Například (((((((( ♪♪ Tichý alarm |

Délka kódu je tvořena (6) čísly plus ID uživatele: 00 pro Master, 01 pro Manažera, 02 pro uživatele.

Příklad kódu: 00 123456, 01 111111, …, 99 999999.

Elektronický čipový klíč Dallas

Během instalace uživatele (Funkce #1) může být čipový klíč Dallas spojen s uživatelem jednoduše nabídnutím/přiložením čipového klíče po zadání kódu. Uživatel je potom identifikován prostřednictví kódu plus čipového klíče Dallas. Uživatele je možné instalovat také pouze pomocí čipového klíče Dallas (bez přídavného kódu).

Audit

- „Standardní protokol“ (posledních 2000 otevření, datum a čas) se nachází zabezpečený na základní desce standardního zámku a může být stažen použitím čipového klíče Dallas a zadáním funkce #7, pomocí čipového klíče Dallas typ DS1996.

- Audit nainstalovaného uživatele může být stažen použitím čipového klíče Dallas a pomocí funkce #7 a čipovým klíčem Dallas typ DS1995 nebo typ DS 1993.

Systém generování náhodných čísel

Generuje prostřednictvím funkce #4 náhodný kód mezi zařízením ControlBox a zámkem.

Zablokování všech uživatelů

Všichni uživatelé mohou být Manažerem zablokováni a opět aktivováni pomocí funkce #2.

Zablokování uživatele čipového klíče Dallas

Pomocí řídící funkce PC-Management mohou být určité čipové klíče Dallas ze zámku vymazány.

Control Box 3.0

Konfigurace zámku

Konfigurace zámku se provádí manuálně. Pro stanovení režimu zámku zadejte funkci #8.

Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „8“ dokud se

neozve dvojité pípnutí	( 8 ♪♪

-	Zadejte kód Master 	( 00 000000 ♪♪ (Standard)

-	Zadejte kód Manažera	( 01 111111 ♪♪ (Standard)

-	Zadejte režim zámku (0..7)	( režim zámku ♪♪

Režim zámku

| Režim | Potlačení/obejití časové prodlevy | Dva kódy | Tichý alarm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 1 | V |  |  |
| 2 |  | V |  |
| 3 | V | V |  |
| 4 |  |  | V |
| 5 | V |  | V |
| 6 |  | V | V |
| 7 | V | V | V |

- Uživatel pro potlačení/obejití časové prodlevy musí mít ID99.

- Uživatelé čipového klíče Dallas mohou vždy ihned otevřít nezávisle na režimu zámku.

- Dva kódy jsou použitelné pouze při otevírání zámku, nikoliv u funkce Manažera.

- Tichý alarm je aktivován po zadání standardního kódu a s posledním číslem zvýšeným +1. Zámek se otevře a současně je aktivován alarm.

Control Box 3.

| Funkce 0: změna kódu Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „0“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte starý kód (např. 01 111111) - zadejte nový kód (případně přidejte (K) čipový klíč Dallas) - zadejte nový kód pro jeho potvrzení (případně přidejte (K) čipový klíč Dallas) | ( 0 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ ( 01 123456 ♪♪ (K♪♪) ( 01 123456 ♪♪ (K♪♪) |
| --- | --- |
| Funkce 1: přidat uživatele čipového klíče Dallas Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „1“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera - nabídněte čipový klíč Dallas (K) | ( 1 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ ( K ♪♪ |
| Funkce 1: přidat uživatele (např. 02) Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „1“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera - zadejte kód uživatele - zadejte kód uživatele | ( 1 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ ( 02 222222 ♪♪ ( 02 222222 ♪♪ |
| Funkce 1: přidat uživatele (např.) 02 + čipový klíč Dallas Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „1“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera - zadejte kód uživatele - nabídněte čipový klíč Dallas (K) - zadejte kód uživatele - nabídněte čipový klíč Dallas (K) | ( 1 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ ( 02 222222 ♪♪ ( K ♪♪ ( 02 222222 ♪♪ ( K ♪♪ |

Držitel práv/kódu Master může přidat Manažera za předpokladu, že Manažer není k dispozici.

Přidání Manažera je možné provést pouze pomocí přiřazovacího kódu Manažera 01 111111.

Držitel práv/kódu Master nemůže přidávat žádné uživatele.

| Funkce 2: blokování a odblokování všech uživatelů Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „2“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera (všichni uživatelé jsou blokováni nebo odblokováni) | ( 2 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ |
| --- | --- |
| Funkce 3: vymazat čipový klíč Dallas Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „3“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera - nabídněte k vymazání čipový klíč Dallas (K) typ DS1995 nebo DS1993 (s uloženým kódem čipového klíče) | ( 3 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ ( K ♪♪ |
| Funkce 3: vymazat uživatele (např. 02) Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „3“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera - ID číslo uživatele | ( 3 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ ( 02 |

Control Box 3.0

Držitel práv/kódu Master (00) může vymazat Manažera.

Držitel práv/kódu Master (00) nemůže vymazat žádné uživatele.

Držitel práv/kódu Manažera (01) může vymazat uživatele.

| Funkce 3: vymazat Manažera Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „3“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Master - ID číslo uživatele | ( 3 ♪♪ ( 00 000000 ( 01 |
| --- | --- |
| Funkce 3: vymazat všechny uživatele Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „3“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera - zadejte „00“ | ( 3 ♪♪ ( 01 111111 ( 00 |
| Funkce 4: nový kód otevírání k zámku (režim zámku 0 a 1) Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „4“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera (nebo kód Master) - pro potvrzení zmáčkněte „4“ | ( 4 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ (nebo 00 000000) ( 4 ♪♪ |
| Funkce 4: resetovat kód otevírání k zámku (režim zámku 0 a 1) v případě nové instalace zámku Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „4“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera (nebo kód Master) - zmáčkněte „8“, abyste vrátili nastavení na 123456 | ( 4 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ (oder 00 000000) ( 8 ♪♪ |
| Funkce 5: zkouška klávesnice Zkoušku klávesnice provádějte v pořadí 1 až 0. V případě nefunkční nebo špatně fungující klávesy se ozve dlouhý signál a funkce je vypnuta. |
| Funkce 7: audit - PROTOKOL Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „7“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera (nebo kód Master) - přiložte čipový klíč Dallas typ DS1996 | ( 7 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ (nebo 00 000000) ( K (vyčkejte) ♪♪ |
| Funkce 7: audit uživatele Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „7“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera (nebo kód Master) - přiložte čipový klíč Dallas typ DS1993 nebo DS1995 | ( 7 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ (nebo 00 000000) ( K (vyčkejte) ♪♪ |
| Funkce 7: nastavení hodin Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „7“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera (nebo kód Master) - přiložte čipový klíč Dallas typ DS1994 (K) nebo DS1904 (K) | ( 7 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ (nebo 00 000000) ( K (vyčkejte) ♪♪ |

Control Box 3.0

| Funkce 8: reset softwaru Pro změnu režimu zámku, časová prodleva uživatele a okno otevření zůstávají: Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „8“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Master - zadejte kód Manažera - zadejte režim zámku (0..7) | ( 8 ♪♪ ( 00 000000 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ ( SM ♪♪ |
| --- | --- |

Kód Master a kód Manažera zůstávají nezměněny.

Tajný kód k zámku je nastaven zpět na 123456.

| Funkce 8: reset softwaru zpět na nastavení z výrobního závodu Časová prodleva a okno otevření je nastaveno zpět na „0“, žádný uživatel, Master a Manažer. Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „8“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Master - zadejte kód Manažera - zadejte „8“ | ( 8 ♪♪ ( 00 000000 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ ( 8 ♪♪ |
| --- | --- |

Kód Master a kód Manažera jsou nastaveny zpět na hodnoty z výrobního závodu (00 000000 a 01 111111), tajný kód zámku je nastaven zpět na 123456. Režim zámku zůstává nezměněn.

Funkce 9: nastavení časové prodlevy a okna otevření (režim zámku 0)

| Podržte zmáčknuté tlačítko s číslem „9“ dokud se neozve dvojité pípnutí - zadejte kód Manažera - zadejte časovou prodlevu a okno otevření - zadejte časovou prodlevu a okno otevření (pro potvrzení) | ( 9 ♪♪ ( 01 111111 ♪♪ ( 0102 ♪♪ ( 0102 ♪♪ |
| --- | --- |

Například: 1 minuta časové prodlevy a 2 minuty okna otevření

Jestliže je naprogramováno 00 a 00, funkce nebude aktivní. (Programování v okně otevření podle standardního protokolu).

Čas je možné vždy rozšiřovat, ale pouze v okně otevření je možné jej zmenšovat.

Po zadání kódu je zahájena časová prodleva; jedno pípnutí každých 10 sekund.

Po uplynutí časové prodlevy začíná běžet doba okna otevření. Zámek je možné během doby okna otevření opět otevřít zadáním kódu. Okno otevření je indikováno pípnutím každé 2 sekundy.

Zmáčknutím kterékoliv klávesy je časová prodleva přerušena. Uživatel 99 má možnost, jestliže je to nainstalováno, obejití časové prodlevy.

Všeobecně:

Otevření zámku uživatelem 02 (například)

-	zadejte kód uživatele	( 02 222222 ♪♪

Otevření zámku uživatelem 02 + čipovým klíčem Dallas (například)

-	zadejte kód uživatele	( 02 222222 ♪♪

-	přiložte čipový klíč Dallas (K)	( K ****** ♪♪

Otevření zámku pomocí čipového klíče Dallas

-	přiložte čipový klíč Dallas (K)	( K ****** ♪♪